| 1. | AINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE |
| --- | --- |
| 1.1. 1.2. | Valmistise identifitseerimine Kaubanduslik nimetus: MAYERI KATLAKIVIEEMALDI Kemikaali kasutusala: Vedel katlakivieemaldi |
| 1.3. | Valmistaja identifitseerimine |
| 1.3.1. | Valmistaja MAYERI INDUSTRIES AS |
| 1.3.2. | Aadress Telefon Fax | Tabivere alevik Jõgevamaa 49101 Eesti +372 77 66 700 +372 77 66 701 |
| 1.4. | Päästeteenistuse nimi ja aadress Tartu Tuletõrje- ja Päästeamet, Kalevi 20a, Tartu; tel: operatiivkorrapidaja:7 307 603 või informeerida kohalikku päästeasutust, üldine hädaabi number 112. |
| 2. | ANDMED KOOSTISAINETE KOHTA |
| 2.1. | Kirjeldus Vedelik katlakivi eemaldamiseks. |
| 2.2. | Ohtlikud koostisosad |
| 2.2.1. | 2.2.2. | 2.2.3. | 2.2.4. |
| CAS number või muu kood | Koostisosa nimetus | Kontsent-ratsioon | Ohu sümbol, R-lause, S-lause või teised näitajad |
| 7664-38-2 | Fosforhape | ≤ 10% | C; R 34 c≥25%; C; R 34 10%≤c<25%; Xi; R 36/38 |
| 3. | OHTLIKKUS |
|  | 1. TULERISK: Toode ei ole põlev. 2.TERVISERISK: Toode ärritab silmi ja nahka. 3. RISK KESKKONNALE: Vältida mahavalgumist. |
| 4. | ESMAABIMEETMED |
| 4.1. | Spetsiaalsed instruktsioonid ______________ |
| 4.2. | Sissehingamine Viia kannatanu värske õhu kätte. Vajadusel teha kunstlikku hingamist või anda hapnikku. Halva enesetunde korral viia arsti juurde. |
| 4.3. | Nahaga kokkupuutel Toode ärritab nahka. Kahjustatud koht tuleb pesta rohke veega ja seejärel neutraliseerida 3-5 %-se naatriumvesinikkarbonaadi (söögisooda) lahusega. Pesemine seebiga on keelatud. |
| 4.4. | Silma sattumisel Loputada silmi rohke veega. Viia kannatanu kohe arsti juurde. |
| 4.5. | Allaneelamisel Anda juua rohkesti naatriumvesinikkarbonaadi lahust või vett, millesse on segatud magneesiumoksiidi või kriiti. Tahkeid karbonaate mitte anda. Maoseinte kaitseks anda sisse tärkliskliistrit või toiduõli. Oksendamist tekitavaid aineid mitte anda, sest oksendamine kahjustaks mao ja söögitoru seinu. |
| 4.6. | Muu informatsioon Käia regulaarselt arstlikus kontrollis. |
| 5. | NÕUDED TULEKAHJU KORRAL |
| 5.1. | Sobivad tulekustutusvahendid Toode ei põle. Võib kasutada igat tüüpi kustutusvahendeid. |
| 5.2. | Sobimatud tulekustutusmaterjalid Vältida vee kasutamist. |
| 5.3. | Erilised ohud tulekahju korral Vältida aurude sissehingamist. |
| 5.4. | Päästemeeskonnale vajalikud tulekustutusvahendid Kasutada kaitseriietust. |
| 5.5. | Muud instruktsioonid |
| 6. | ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD |
| 6.1. | Isikukaitse Evakueerida kõrvalised isikud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid. |
| 6.2. | Keskkonnakaitse Neutraliseerida vedelik enne kui see imbub pinnasesse või põhjavette. Teatada kohalikule päästeteenistusele, üldine hädaabi number 112 |
| 6.3. | Reostuse likvideerimine,puhastusmeetmed Neutraliseerida ja puhastada ning jäätmed koguda ja utiliseerida. |
| 6.4. | Muud instruktsioonid Vältida happeaurude akumuleerumist. |
| 7. | kÄITLEMINE JA HOIDMINE |
| 7.1. | Käitlemine Käitlemisel vältida lahuse sattumist nahale, silma ja riietele. Tootmisruumides peab olema sundventilatsiooni, seadmetel kohtäratõmme. Vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid. |
| 7.2. | Hoidmine Hoiuruum peab olema lukustatav, tulekindel, puhas ja hästi ventileeritav. Mahutid peavad olema roostevabast terasest. Samas ruumis ei tohi hoida leelisi, kergestisüttivaid aineid, orgaanilisi lahusteid. |
| 8. | MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID |
| 8.1. | Tehnilised abinõud ohu vältimiseks Tööruumides ventilatsioon. |
| 8.2. | Piirnormid töökohal õhus |
| 8.3. | Personali kaitsevahendid |
| 8.3.1. | Spetsiaalsed nõuded kaitseks ja hügieeniks Pesta käsi enne söömist ja pärast tööd. Keelatud on söömine, joomine ja suitsetamine töötamise ajal. |
| 8.3.2. | Hingamisteede kaitse Ärritades hingamisteid, kutsub esile köha; kaitseks gaasimask või respiraator happekurnaga. |
| 8.3.3. | Käte kaitse Nahapõletuste vältimiseks kasutada kindaid. Pesta käsi enne söömist ja pärast tööd. |
| 8.3.4. | Silmade kaitse Kasutada kaitseprille, et vedeliku pritsmed ei satuks silma. |
| 8.3.5. | Naha kaitse Keha ja jalgade kaitseks kasutada happekindlat (villast) riietust ja kummijalanõusid. |
| 9. | FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED |
| 9.1. | Välimus, värvus, olek | Selge läbipaistev vedelik, ilma lisanditeta. |
| 9.2. | pH | 0,9-1,2 |
| 9.3. | Füüsikalise oleku muutusega seostuv teave |
| 9.3.1. | Keemistemperatuur | ___________ |
| 9.3.2. | Sulamistemperatuur | ____________ |
| 9.3.3. | Lagunemistemperatuur | ____________ |
| 9.4. | Leektäpp | ____________ |
| 9.5. | Süttimine (tahke/gaas) | ____________ |
| 9.6. | Isesüttimistemperatuur | ____________ |
| 9.7. | Plahvatusoht |  |
| 9.8. | Plahvatuspiirid a) alumine b) ülemine | ____________ ____________ |
| 9.9. | Oksüdeerivad omadused | ____________ |
| 9.10. | Auru rõhk | ____________ |
| 9.11. | Suhteline tihedus | 1,080-1,088 g/cm³ |
| 9.12. | Lahustuvus a) vees b) rasvas | lahustub vees igas vahekorras hästi |
| 9.13. | Jaotuskoefitsient oktanool/vesi (koostisosadele) |  |
| 9.14. | Viskoossus |  |
| 9.15. | Muu informatsioon | _________ |
| 10. | PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME |
| 10.1. | Välditavad tingimused Toode on normaalsetes tingimustes püsiv. |
| 10.2. | Välditavad materjalid Leelised. Reaktsioonivõimeline paljude metallidega |
| 10.3. | Ohtlikud lagunemisproduktid Põlemisel tekivad happeaurud, tahm. |
| 11. | TEAVE TOKSILISUSE KOHTA |
| 11.1. | Äge mürgisus |
| 11.2. | Ärritavad ja sööbivad omadused Toode põhjustab ärritust. Ärritav toime nahale, limaskestadele ja silmadele. |
| 11.3. | Tundlikkus, sensibiliseerivad omadused |
| 11.4. | Kohese, hilisema ja pikaajalise tervisekahjustuse oht Aurude sissehingamine kahjustab kopse. |
| 11.5. | Kogemuslikud andmed inimkatsetustest. |
| 11.6. | Muu vajalik informatsioon |
| 12. | ÖKOLOOGILINE TEAVE |
| 12.1. | Püsivus väliskeskkonnas Hape hävitab paljusid orgaanilistest ja anorgaanilistest ainetest. |
| 12.2 | Bioakumulatsioon Puudub |
| 12.3. | Liikuvus keskkonnas Toode lahustub vees. |
| 12.4. | Toksiline mõju organismidele Ei ole uuritud |
| 13. | JÄÄTMEKÄITLUS |
|  | Mahavalgumisel tuleb saastunud koht neutraliseerida kaltsineeritud soodaga, koguda jäätmed ja utiliseerida vastavalt riiklikult reguleeritavate aktide alusel. |
| 14. | VEONÕUDED |
| 14.1. | UN-number | ____________________ |
| 14.2. | Pakendigrupp | ____________________ |
| 14.3. | Maaveod |
| 14.4. | Mereveod |
| 14.5. | Õhuveod |
| 15. | KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL |
| 15.1. | Etiketil olev teave Vahend kodumasinate puhastamiseks katlakivist. |
| 15.1.1. | Ohutunnus ja selle sõnaline tähendus Xi; Ärritav |
| 15.1.2. | Sildile kantavate koostisosade nimetused. Sisaldab orgaanilist hapet, anorgaanilist hapet ja vett. |
| 15.1.3. | R-lause R 36/38 | Ärritab silmi ja nahka. |
| 15.1.4. | S-lause S 2 S 26 S 46 | Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. |
| 15.1.5. | Teatud tooteid puudutavad erinõuded _______ |
| 15.2. | Kohalikud nõuded ______ |
| 16. | MUU TEAVE |
| 16.1. | Kasutamisotstarve Vt. silti pudelilt. |
| 16.1.1. | Kirjas väljendatud. |
| 16.1.2. | Kasutusotstarbe kood: |
| 16.2. | Kasutusjuhend. Kasutusjuhend kirjas etiketil. |
| 16.3. | Muu informatsioon. _______ |
| 16.4. | Lisateave. Täiendav info tootjalt - Mayeri Industries AS tel. 77 66 711 |
| 16.5. | Ohutuskaardi koostamisel kasutatud algallikad Ohutuskaart on koostatud, kasutades lähtematerjalide tootjate sertifikaate ja ohutuskaarte. |